## Slide 1
简易红外遥控系统
（LED点阵）
北京邮电大学
向心力 蔡俊儒
常宗煜 刘宇轩

## Slide 2
目录
团队介绍
INPUT TEXT HERE
01
课设要求
INPUT TEXT HERE
02
总体框图
INPUT TEXT HERE
03
模块讲解
INPUT TEXT HERE
04

## Slide 3
1.团队介绍
组长：向心力 本次实验中负责模拟电路红外解调接收系统的设计与调测
组员：蔡俊儒 本次实验中负责模拟电路红外发射系统的设计与调测
刘宇轩 本次实验中负责用51单片机与74HC595控制8*8LED点阵
常宗煜 本次实验中负责51单片机的编码与解码部分
成员
工作

## Slide 4
2.课程设计要求
一、任务及要求
任务：设计并制作红外遥控发射机和接收机。
基本要求： 1、遥控对象：8*8LED点阵，使之能实现小组预期的四个功能
2、功能要求：①静态心形显示
②心形轨迹动态显示
③依次显示字母BUPT
④滚动显示字母BUPT

## Slide 5
3.系统总体设计框架图
5v高电平
拨码按键
STC89C51编码输出
ne555调制载波
功放与红外二极管
接收端二极管
CX20106A解调放大电路
STC89C51解码输出
74HC595驱动
驱动LED点阵

## Slide 6
3.系统总体设计框架图

## Slide 7
NE555调制载波原理
发射电路用NE555芯片来产生38KHz的方波信号并由三极管驱动红外发射头发出红外线
左图为网上调研到的NE555调制38KHz载波的电路原理图，调测后将20KΩ滑动变阻器改为10KΩ滑阻，以便细调
将复位脚4引脚接51单片机输出的控制信号即可产生38KHz调制的PAM波
4.1红外发射系统模块
备注：由第一天的RC震荡电路改为NE555

## Slide 8
NE555相关资料
555内部结构
逻辑功能表
方波特性公式
引脚说明

## Slide 9
发射电路详解

## Slide 10
发射电路详解

## Slide 11
发射电路详解
左图中的51单片机已经烧写了队友负责的控制程序，此程序将检测拨码开关连接的P1低四位管脚电平，从而正确在P0.4发出控制信号。
此控制信号传到555的复位脚，从而搭载上38KHz载波，由3号引脚输出。
输出的调制信号再经过一个三极管9013进行电流放大，提高红外发射二极管的发射功率。

## Slide 12
调测过程遇到的问题

## Slide 13
调测过程遇到的问题
1.载波调不到38KHz
解决办法：在10KΩ滑动变阻器前面再串联一个10KΩ的定值电阻，连接示波器，调节滑动变阻器直到3管脚输出38KHz的方波
2.产生方波波形的上升沿和下降沿均有一定失真，虽然可以达到发射电路的功率要求
解决办法：经过查阅资料后发现方波波形的失真是5管脚引入，将5管脚接上0.01μF的电容并接地后，38KHz方波波形十分良好，只是上升沿有较小的抖肩冲激，不影响发射。

## Slide 14
4.2红外接收解调电路模块
4.2.1仿真原理图讲解

## Slide 15
4.2.2实际电路连接图

## Slide 16
4.2.3实际调测中遇到的问题
问题1：红外二极管在接收到经过调制的PAM信号后一直输出直流电平
解决方法：经过检查认为红外接收二极管有问题，输出一直没变化，因此更换接收二极管，最后
红外接收二极管接收到信号后管脚输出逻辑相反的高低电平。其中高电平约为1.2到2v，
低电平为0v。但是芯片的输出却出现新的问题

## Slide 17
4.2.3实际调测中遇到的问题
问题2：cx20106a芯片的管脚7解调输出的波形增益、时序、稳定性均有较大问题
解决方法：经过分析认为原先的电路链接使用太多的杜邦线跨接，对cx20106a管脚的输入电阻
电容均有一定的影响，特别是2管脚的4.7Ω，将造成整体增益与稳定的问题，最后改接成如右图
所示的电路后，输出解调的方波性能有所改善，但是存在很多毛刺

## Slide 18
4.2.3实际调测中遇到的问题
问题3：cx20106a的解调输出存在很多毛刺且低电平的持续时间很短，整个电路的抗干扰能力很弱，
轻微的干扰就会起解调结果的大变动
解决方法：经过仔细查阅cx20106a芯片的功能资料后，发现6脚的积分电容会对电路性能造成较大影响
此处电容若较大则会使得抗干扰能力增强（即毛刺减少），但是低电平时间会延长，解调距离会缩短。
但我们组在使用推荐值330pf的时候会出现毛刺多，低电平时间短的问题。因此更换成1000pf后，解调
的效果十分理想，几乎没有毛刺，且达到了后续51单片机解码的要求

## Slide 19
4.2.3实际调测中遇到的问题
问题4：解调输出问题解决后，信号经过反相器74HC04后，发现输出又引入了较大的毛刺，波形
不漂亮
解决方法：经过询问同学，得知是芯片74HC04的性能不够好，信道会有很多噪声，因此改用芯片
CD4069，最后反相器后输出的波形毛刺减少，只有在方波的上升和下降沿的时候有十分微小的毛刺
不影响后续的解码

## Slide 20
4.3 51单片机编码解码模块讲解
1、编码原理及编码协议
2、编码效果演示
3、解码原理
4、解码效果演示

## Slide 21
1.编码原理及编码协议
编码协议：每一组原码由1位引导码、8位信息码和1位结束码组成
其中：1.1位引导码由15.7ms的高电平和5.3ms低电平组成
2.8位信息码由“0”和“1”组成
“1”由1.2ms的高电平和3ms低电平组成
“0”由1.2ms的高电平和1.2ms低电平组成
3.1位结束码由1.2ms的高电平和1.2ms的低电平组成

## Slide 22
1.编码原理及编码协议
编码原理：
（1）利用定时器2完成的计时函数，用于产生要求时间的高电平或低电平

## Slide 23
1.编码原理及编码协议
编码原理：
（2）引导码产生：

## Slide 24
1.编码原理及编码协议
编码原理：
（3）8位信息码产生：

## Slide 25
1.编码原理及编码协议
编码原理：
（4）原码产生：

## Slide 26
1.编码原理及编码协议
编码原理：
（4）结束码的产生

## Slide 27
2.编码效果展示
发送原码0x00：

## Slide 28
2.编码效果展示
发送原码0x8a：

## Slide 29
2.编码效果展示
发送原码0x10：

## Slide 30
3.解码原理
定时器2的初始化及其中断函数的设置，用于对读入的信息进行计数

## Slide 31
3.解码原理
外部中断0的初始化，用于计入每一位码的进入中断的次数，将其存入irdata，其实就是其时间，为以此判断
引导码、信息码的0、1做准备

## Slide 32
3.解码原理
根据每一位的中断次数进行判断（主要是信息的“0” 、 “1” ），将解码的结果存入ircode

## Slide 33
3.解码原理
主函数不断进行循环，当irok为1表示10位编码中断次数，然后进入irpros进行转换，将解码的结果存入ircode，
然后此时的ircode完成，可以进行显示功能的选择

## Slide 34
4.解码效果显示
模式1：LED全亮，表示解码结果为01

## Slide 35
4.解码效果显示
模式2：LED1亮，LED2灭，表示解码结果为03

## Slide 36
4.解码效果显示
模式1：LED1灭，LED2亮，表示解码结果为ff

## Slide 37
4.解码效果显示
模式1：LED全不亮，表示解码结果为21

## Slide 38
接口电路显示
发射系统接口

## Slide 39
接口电路显示
接收系统接口

## Slide 40
编码解码遇到的问题
1.51单片机的定时器0、1时钟不稳定，导致计数出现较大误差
解决：使用定时器2，同时使用定时器2的重载功能
2.编码协议的设计问题
解决：使用引导码+信息码+结束码可以保证基本的正确解码和抗干扰性，同时对解码过程更加简单
3.接受开关电路的高低电平，在开始单片机无法输入
解决：将每一个输入端口置0
4.解码过程0、1混乱
解决：定时器2的计数加入了每一条指令的执行过程，从而导致溢出时间不是设计值，重新进行检测，用示波器检
测实际一次溢出时间
5.解码中有毛刺
解决：加入判断，有毛刺跳过，不进行计时

## Slide 41
点阵显示原理
行共阴点阵
如图所示，每个LED灯的高电平接列信号，低电平位置接行信号
行信号低电平，列信号高电平时对应led灯亮
4.4 51单片机控制8*8LED点阵模块

## Slide 42
51单片机连接点阵
P1端口连接点阵行信号，低电平有效
P3.4串行数据输入 DS
P3.5串行寄存器时钟，上升沿有效 STCP
P3.6串行输入时钟，上升沿有效 SHCP
Q0-Q7连接点阵列信号显示，高电平有效
51单片机通过74HC595与点阵相连

## Slide 43
实物连接展示
自制8x8点阵焊接背面
正面接口连接

## Slide 44
功能部分Keil 代码
端口定义部分
字符串定义部分(取字模)

## Slide 45
字模选取

## Slide 46
功能部分Keil 代码
74HC595控制函数（时钟控制串并转换）
延时函数以及行扫描函数

## Slide 47
功能部分Keil 代码
模式1静态显示
模式二 流水心显示

## Slide 48
功能部分Keil 代码
模式三 BUPT逐字显示
模式二 BUPT滚动显示

## Slide 49
调试过程碰到的问题
Q1.点阵的驱动和连接方式（限流限压）
A:行列信号都通过50欧姆电阻进行保护，行信号与51单片机直连，列信号通过74HC595控制
Q2.点阵显示时，状态不稳定，led灯不正常闪烁
A：时钟延时不准确，延时时间较长导致视觉暂留效果不好，减少延时led稳定显示
Q3.点阵显示时，亮的LED下一行同位置出现虚影
A：51单片机代码编写没有进行消隐操作，影响了下一行显示
例图：
亮灯的下一排led黯淡亮